Построение функциональной модели разрабатываемого изделия трубопроводной арматуры.

Ружинская Т.С., Афанасьев К.В.

Великий Новгород, Северный филиал Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства,

е-mail: siv-62@mail.ru

Основное назначение процедуры - уточнение функциональной сущности разрабатываемого изделия с помощью наглядного отображения функций и их подчиненности.

Для проведения комплексного анализа технических систем и исследования функций в соответствии с требованиями и принципами ФСА пользуются упрощенным представлением объекта анализа - его моделями, полученными с помощью различных методов описания. Для этого необходимо привести основные определения и описания.

Модель - это мысленное (логическое), графическое или математическое описание объекта, которая служит для исследования поведения объекта в разных условиях, перебора возможных вариантов построения для нахождения наиболее оптимального.

В ходе ФСА пользуются следующими описаниями технических систем: структурным, функциональным, функционально - структурным. Каждое из них отражает соответствующие виды моделей: структурную, функциональную и функционально - структурную.

Первый вид описания ориентирует на материальную структуру и может быть представлен в табличной форме (например, в виде спецификации изделий), в графической или матричной форме. Наибольшее распространение при выполнении ФСА получила графическая структурная модель СМ – упорядоченное представление элементов изделия (сборочных единиц, деталей) и отношений между ними, дающее представление о составе материальных составляющих объекта, их основных взаимосвязях и уровнях иерархии (подчинении).

Сопоставление конкретных структур изделий разной сложности показывает, что основой структурных моделей является строгая и однозначная соподчиненность материальных элементов, расположение их по уровням иерархии (изделие – сборочные единицы - детали). СМ, отражая некоторые существенные связи между элементами с определенной степенью упрощения, представляет собой основу изделия, его обобщенный вид. Такие модели, полученные на основе разузливания изделий, имеют вид связного графа с некоторыми иерархическими уровнями, не содержат контуров, перекрестных связей между элементами различных уровней, т.е. относятся к графам типа дерева. Для каждой пары его вершин существует единственная соединяющая их цепь. В ряде случаев каждый из элементов такой модели дополняют количественной характеристикой – затратами на изготовление. Структурная модель клапана сильфонного представлена рисунке.

Однако графические структурные модели не дают полного представления о связях и отношениях, возникающих в объекте (изделии) при его функционировании. Структура отражает только наиболее устоявшиеся, статические связи в системе. Действительные свойства системы чаще всего проявляются через динамические связи; действия и взаимодействия, которые происходят в процессе функционирования системы.

Возможность изучения этих свойств в большей мере появляется при функциональном описании системы. Оно может быть выполнено с помощью функциональных схем, диаграмм функций или функциональных моделей.

При описании функционирования изделия вначале описывают с помощью особой разновидности графических, кинематических и электрических схем, укрупненно отражающих различные виды процессов, в том числе преобразований, происходящих в изделии.

Давая представление о замысле конструктора, эти схемы в то же время не позволяют четко определить цели и задачи каждого звена изделия. Они слишком абстрактны, не облегчают процесс диагностирования объекта с точки зрения оптимальности принимаемых технических решений и не отражают всех существенных связей в объекте. Такие схемы играют вспомогательную роль. При проведении ФСА основной акцент делается на логическое описание, формулировку и определение взаимосвязей функций. Для этих целей используют следующие методы: профессиональный анализ, метод “черного ящика”, метод логической цепочки.

|  |  | Клапан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сильфонный узел |  | Корпус |  | Маховик |
| 1. Сильфон |  | Корпус |  | 1. Винт |
| 2. Втулка |  |  |  | 2. Гайка |
| 3. Штифт |  |  |  | 3. Рукоятка |
| 4. Кольцо |  |  |  |  |
| 5. Стойка |  |  |  |  |

Рисунок 2 – Структурная модель клапана сильфонного.

Метод профессионального анализа – наиболее ранний способ определения функций, при котором с помощью элементарных приемов научного исследования, таких, как анализ, абстрагирование, дедукция и индукция, а также профессионального опыта группы специалистов выявляют функции анализируемого объекта. Мнение и позиция экспертов характеризуется вначале в многословной форме, а затем на основе известных принципов обобщения выражаются двумя словами.

Метод “черного ящика” исходит из теоретического представления о том, что функция как проявление поведения объекта в определенных границах является результатом трансформации входных (первичных) и выходных (конечных) величин. Метод основывается на анализе различий исходной позиции, понимаемой как состояние перед использованием объекта, и выходной позиции, т.е. состоянием в момент использования либо после использования объекта. Из анализа различий между этими двумя состояниями, а также реакции на выходной (конечной) стадии познается поведение, т.е. функция объекта как целенаправленной системы.

Метод логической цепочки основываются на постепенном раскрытии всей цепи последовательно связанных функций, которые характеризуют структуру анализируемого объекта. Практическим инструментом определения взаимосвязи функций является повторяемая постановка двух основных вопросов (почему? как?), которыми определяются непосредственно предшествующая и непосредственно последующая функции.

Используемая в настоящее время модификация методики основана на девяти вопросах при построении диаграммы функций:

- Что (т.е. какая функция) является объектом анализа?

- Что в действительности предполагается сделать, осуществляя данную (т. е. одну из сформулированных выше) функцию?

- Какая функция более высокого порядка важности (приоритетности) вызвала появление данной функции?

- Почему необходимо выполнять данную функцию?

- Как в действительности выполняется данная функция или как предполагается ее выполнять?

- Вызывает ли способ, выбранный для осуществления данной функции, появление вспомогательных функций?

- Если бы надо было выполнять данную функцию, была бы необходимость в выполнении других функций, сформулированных при ответе на 1-й вопрос?

- Если данная функция выполняется способом, представление о котором было сформировано на базе ответов на предыдущие вопросы, будет ли необходимость в подчиненных функциях?

- Что или кто фактически выполняет данную функцию?

Основными положительными сторонами методики FAST можно считать: использование определенной системы приемов при формулировке функции; возможность более наглядного представления взаимосвязей функций; создание условий для повышения уровня организации ФСА, в том числе улучшения коммуникаций между исполнителями.

Наряду с достоинствами методика FAST обладает рядом недостатков: не избавляет от субъективизма при анализе функций; не позволяет перейти к количественным измерителям значимости функций и установлению их иерархии, а следовательно, к обоснованному определению стоимостных пределов по функциям.

Большие возможности при проведении ФСА дает третья разновидность представления функций - функциональная модель (ФМ). Это логико-графическое изображение состава и взаимосвязей функций изделия, получаемое путем их формулировки и установления порядка подчинения. Каждая функция имеет в ней свой индекс, отражающий принадлежность к определенному уровню ФМ и порядковый номер.

Для того чтобы функциональная модель достаточно полно и правильно отражала сущность изделия, ее формирование осуществляется на основе определенных принципов и правил. Главными принципами можно считать следующие: соответствие выделяемой функции как частным целям данной составляющей изделия, так и общим целям, ради которых создается изделие; целевой принцип — четкая определенность специфики действий, обусловливающих содержание выделяемой функции; соблюдение строгой согласованности целей и задач, определивших выделение данной функции, с действиями, составляющими ее содержание.

Следовательно, при формировании ФМ. проверяют, чтобы каждая выделяемая функция обладала конкретной целенаправленностью и определенностью содержания; учитывались бы внутрисистемные отношения каждой составляющей изделия; в содержании (формулировке) функций находили бы отражение характерные особенности, свойственные изделию и использующей его системе, т. е. формулировка должна содержать субъектную и объектную характеристики, например: “создает герметичное уплотнение”, “передает усилие”, “фиксирует давление”.