УДК 621.3.049.77

КРИТЕРИИ СТАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ

В.В.Сокол, к.т.н., доцент

Северный филиал в г.Великий Новгород Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства, В.Новгород, тел. (8162)620323, fax (8162)621889,

E-mail: sokol@in-nov.ru

Аннотация

Рассматриваются критерии оптимизации процесса резания при построении оптимальных систем управления. Показана целесообразность использования различных технико-экономических критериев.

CRITERIA FOR THE STATIC OPTIMIZATION OF CUTTING PROCESSES

V.V.Sokol, Candidate of Science, Associate professor

“Russian State University for Innovation Technologies and Business”, Northern branch in the city of Novgorod the Great, Novgorod the Great, tel.(8162)620323, fax (8162)621889, E-mail: sokol@in-nov.ru

Annotation

The criteria for optimizing cutting processes in constructing optimal control systems are considered. The expediency of using various engineering – and-economic criteria are demonstrated.

Разработку систем оптимизации следует начинать с определения на основе технико-экономического анализа критерия оптимизации. На практике наибольшее применение получили критерии производительности и себестоимости, которые включают в себя зависимость стойкости инструмента от параметров резания. В результате оптимизации по этим критериям находятся условия, которые обеспечивают максимальные (в первом случае) и минимальные (во втором случае) значения данных критериев в определенных ситуациях.

В дальнейшем при решении задачи оптимизации металлообработки будем пользоваться следующими критериями: производительность (П); себестоимость (3); производительность при заданной стойкости (П(Т)); себестоимость при заданной стойкости (3(Т)); максимальная интенсивность удаления припуска (П(m)); минимальное машинное время (3(m)).

Производительность металлообработки чаще всего оценивается объемом металла, снимаемого в единицу времени цикла использования инструмента (объемная производительность Пv), или числом деталей, обработанных в единицу времени цикла использования инструмента (штучная производительность Пш). Под циклом использования i-гo инструмента понимается сумма периода его стойкости Ti, времени его смены τ,см и вспомогательного времени работы станка τвi в течение смены (или в течение времени обработки партии деталей), отнесенного к периоду стойкости данного инструмента,

τвi = τв Ti/(T1+T2+…+Tn),

где T1, T2,..., Tn - периоды стойкости каждого из инструментов, используемых в течение смены или времени обработки данной партии деталей.

Объемная производительность (мм3/мин) может быть представлена выражением                                               Пv=V/(T+τсм),                                        (1)

где V - объем припуска, снятого за цикл использования инструмента, мм3.

При измерении стойкости числом деталей Тд, обработанных за цикл использования инструмента, производительность (шт./мин) определяется по формуле                                                               Пш=Тд/(Тдτм+τсм)                                    (2)

где - τм  машинное время обработки одной детали.

В эти критерии входит значение стойкости инструмента, поэтому необходимо установить зависимость между этой величиной и параметрами резания. Наиболее проверенной и часто применяемой является эмпирическая формула                                                  ,                                     (3)

где cv - постоянная величина для определенной группы обрабатываемых материалов;

kv- коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала, режущей части инструмента и от типа смазочно-охлаждающей жидкости;

D - диаметр фрезы или заготовки;

n - частота вращения, об/мин;

sz = s/(nz) - подача, мм/об, мм/зуб;

z - число зубьев фрезы;

h и b - глубина и ширина резания, мм;

xv, yv, rv, qv, uv, m - показатели степеней, зависящие от свойств инструмента и условий резания.

Подставив в формулу (1) выражение (3), получим

,                    (4)

где

Рассмотрим производительность металлообработки при переменном значении припуска h и b = bo = const. Выражение (3) выведено на основе предположения неизменности глубины и ширины резания в процессе металлообработки, поэтому необходимо вывести функцию Пу для случая, когда глубина резания изменяется произвольным образом в процессе металлообработки, т. е. в функции h(l), где l - текущее положение инструмента на обрабатываемой поверхности длиной L. Разобьем длину L на Q равных участков ΔL и примем, что при обработке каждого из них глубина резания постоянна и равна hi,- (где i - номер участка). При этом в соответствии с формулой (3)                                           				 (5)

Так как время цикла обработки за период стойкости инструмента Тц=Т+τсм=τмТд+τсм,а объем металла, снимаемого за цикл, Vц=VдТд (где VД - объем металла, снимаемого с одной детали, то производительность обработки, т.е. объем металла, снимаемого за единицу времени,

(6)

При переменном припуске h машинное время обработки одной детали  ,  поэтому                                (7)

При постоянных значениях s и п формула (7) вырождается в формулу (4). Используя основную лемму вариационного исчисления, можно показать, что максимизация функционала (7) соответствует максимизации функции

( 8)

Приняв в качестве независимой переменной величину h, на основе формулы (8) можно представить критерий объемной производительности в виде                                               	                       (9)

Оптимизация режима металлообработки связана с максимизацией критерия (9). Критерий стоимости можно представить как оценку стоимости единицы объема металла (руб./мм3), снимаемого в течение цикла, и выразить формулой                                                                               (10)

здесь Б — стоимость станко-минуты основного станка, руб./мин;

Г - затраты на инструмент, приходящиеся на период его стойкости, руб.,

Критерий стоимости можно определить по следующим формулам:

•    стоимость технологической операции

Зс=Бτм+(Г + Бτсм)/ТД                                                            (11)

•    приведенные хозрасчетные затраты

З х = У τ м+(Ж+У τ см)/Т Д	              (12)

где У—приведенные хозрасчетные затраты предприятия, обусловленные одной минутой работы станка, руб./мин; Ж—приведенные хозрасчетные затраты предприятия, обусловленные эксплуатацией инструмента, руб.;

•    приведенные народнохозяйственные затраты

Зн=Аτм+(И+Аτсм)/ТД		              (13)

где А — затраты, обусловленные 1 минутой работы станка, руб./мин;

И — затраты, обусловленные эксплуатацией режущего инструмента, руб.

Анализ выражений стоимостных критериев (11)—(13) показывает, что они могут быть записаны в обобщенном виде

З = Еτм+В/Т	                                       (14)

где 3=3С при Е=Б, В = Г + Бτсм; 3=3Х, при Е = У, В = Ж+ Уτсм; 3=3Н при Е = А, В = И+Аτсм.

Произведя  для  формулы  (14)  преобразования,  аналогичные  приведенным  выше, получим

.                      (15)

Минимизация функционала (15) связана с минимизацией функции

.			         (16)

Приняв в качестве независимой переменной величину h, можно на основе формулы (16) представить критерий минимальной себестоимости в виде выражения

.		                   (17)

Оптимизация режима металлообработки связана с минимизацией критерия (17). Критерии (9) и (17) выведены из предположения, что при изменении глубины фрезерования h ширина фрезерования b постоянна. Но практически в металлообработке невозможно идентифицировать параметры h и b раздельно. Существующие датчики позволяют косвенно оценивать лишь сечение припуска p=hb. Поэтому вместо критерия (9) следует пользоваться выражением                                                    (18)

а вместо критерия (17) – выражением

(19)

в которых произведена замена   .

В выражениях (18) и (19)           .                           (20)

В ряде случаев, особенно при быстродействующей автоматической смене инструмента и малом вспомогательном времени, отнесенном к циклу работы инструмента, что характерно, например, для гибких производственных систем τсм, в формулах (1) и (2) может оказаться значительно меньше экономической стойкости инструмента. Тогда в (1) и (2) можно пренебречь τсм и критерий объемной производительности (1) вырождается в критерий

(21)

а критерий штучной производительности (2) - в критерий

(22)

Критерии (21) и (22) называются критериями максимальной интенсивности удаления припуска. Оптимизация режима в соответствии с ними связана с достижением максимально возможной подачи.

Если в стоимостных критериях (11) - (13) кроме малого времени τсм относительно стойкости можно пренебречь затратами на инструмент по сравнению со стоимостью эксплуатации станка или приведенными затратами, обусловленными эксплуатацией режущего инструмента относительно затрат, обусловленных работой станка, то в выражении (14) можно пренебречь вторым членом и получить критерий минимального машинного времени

З(m)  = Eτм                                                 (23)

Критерий (23), так же как и критерии (21) и (22), связан с получением максимально возможной подачи, поэтому оптимизация металлообработки по этим критериям приводит к одинаковым результатам. Использование данных критериев вместо критериев, содержащих стойкостную зависимость, существенно упрощает систему оптимизации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Новоселов Ю.А. Унификация системы понятий процессов резания // СТИН.- 2006.- №6.- С.22-26.

- Суслов А.Г., Петрешин Д.И. Обеспечение качества обработанных поверхностей с использованием самообучающейся системы // СТИН.- 2006.- №1.- С.21-25.

- Абросимов С.К. Синтез новых методов обработки на основе ориентации формообразующих движений относительно обрабатываемой поверхности // СТИН.- 2006.- №4.- С.2-7.